传感器输出数据格式：
共 17 字节
固定头部 3字节			数据部分 12 字节					CRC校验
设备地址	功能号	数据位	温度 t	水分 m	填充	水分原始	填充	CRC16
0x01	0x03	0x0c	2 byte	2byte	0x0 4byte	2byte	2 byte	2 byte

说明：
功能号：传感器主动输出数据时功能号固定为3
数据位：代表含有的有效数据位数
数据部分：水分原始值指AD的原始数据；
  温度计算(℃)：T= t/100;
  水分(%)：M=m/10000.
  m、t均为十进制。

例：
01 03 0c 07 b8 09 01 00 00 00 00 07 94 00 00 87 3e
温度T=0x07b8/100=1976/100=19.76℃;
水分M=0x0901/10000=2305/10000=23.05%.